TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉS

MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

MK-A1.3

TÁVMÁSOLÓ (FAKSZIMILE) KÉSZÜLÉKEK ANALÓG CSATLAKOZÁSSAL

I. TÁVMÁSOLÓ KÉSZÜLÉK (G.3 PROTOKOL SZERINT)

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A1.3.1. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322020 75 00 |

Az alapkészülékre érvényes mértékadó műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követel-ményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. § (1) és (3) bek. |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ-17-059:1994 Távmásoló készülékek. Általános műszaki követelmények | Kötelező szabvány |  |
| 2.2. | MSZ EN 300 001:1999 Csatlakozások a közcélú távbeszélő-hálózathoz (PSTN). A PSTN analóg előfizetői interfészéhez kapcsolódó berendezések általános műszaki követelményei | Kötelező szabvány |  |
| a) |  | 2.2. szig. ellenállás |  |
| b) |  | 2.3. hurokáram és hurokellenállás |  |
| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| c) |  | 3.1. bemeneti U/I karakterisztika |  |
| d) |  | 3.2. csengő túlterhelhetősége |  |
| e) |  | 4.1. bemenő impedancia |  |
| f) |  | 4.3. sorbakapcsolt végberendezés beiktatási csillapítása |  |
| g) |  | 4.4. legnagyobb adási szint |  |
| h) |  | 4.5. zajszint |  |
| i) |  | 5.2. tárcsahang érzékenység | lásd a szabványt |
| j) |  | 5.3. egyenáramú impulzusok |  |
| k) |  | 5.4. DTMF jelzések |  |
| l) |  | 5.6. gépi hívómű adatai |  |
| m) |  | 6.2. csengetés-vevő |  |
| n) |  | 7.2. tápkimaradás |  |
| o) |  | 8.2. csatlakozó |  |
| 2.3. | MSZ 25021:1999 TE. Az analóg, közcélú, kapcsolt távbeszélő hálózathoz (PSTN-hez) csatlakozó azon végberendezések (kivéve a beszédátviteli szolgáltatást támogató végberen-dezéseket) páneurópai jóváha-gyáshoz szükséges csatlakozási követelményei, amelyeknél a hálózati címzés, ha azt alkalmaz-zák, kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) kóddal történik | Minden pontja |  |
| 2.4. | MSZ ETS 300 002:1994 PSTN. A 9600 vagy 4800 bit/s duplex modemek II. kategóriájú csatlakoztatási követelményei a PSTN rendszerben | Kötelező szabvány |  |
| 2.5. | MSZ ETS 300 114:2000 PSTN. A közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózati működésre szabványosított modemek I.és II. kategóriás alapelőírásai. | Kötelező szabvány |  |
| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| 2.6. | MSZ ETS 300 117:2000 PSTN. A közcélú kapcsolt hálózati működésre szabványosított 2400 bit/s adatátviteli sebességű duplex modemek II. kategóriás előírásai. | Kötelező szabvány |  |
| 2.7. | MSZ ETS 300 640:1997 Emberi tényezők (HF). Szabványos távbeszélő-billentyűzetek betű-számjegy összerendelése | Egyelőre nem lényegi követelmény |  |
| 2.8. | MSZ ETS 300 242:1999 Végberendezések (TE). 3. csoportú távmásoló berendezés |  |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 3. (a)...(g) |  |
| 4. | Európai szabványok és jelentések |
| 5. | ITU-T ajánlások, kézikönyvek |
| 5.1. | F.182:1996 Operational provisions for the international public facsimile service between subscribers with Group 3 facsimile terminals |  |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II. KOMBINÁLT TÁVMÁSOLÓ KÉSZÜLÉK

| A berendezés HÍF besorolási jele: II.1. Távmásoló és távbeszélő kombinált készülék (utóbbi üzenetrögzítővel vagy anélkül) II.2. Távmásoló és egyéb informatikai eszköz kombinációja (fénymásoló, scanner, nyomtató) II.3.Egyéb kombinált készülék | A1.3.2.1. A1.3.2.2. A1.3.2.3. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322020 75 00 |

Ezek követelményei az MK-A1.1. I. vagy II., ill. az MK-A1.3. I. fejezeteibõl tevődnek össze.

III. G3 CSOPORTÚ TÁVMÁSOLÓ PC KÁRTYA

| Besorolása | A1.3.3. |
| --- | --- |
| Termékszáma | 321030 50 00 |

A vizsgálatoknak ki kell terjednie a működtetõ szoftverre is. A követelményeket lásd az I. fejezetben.