TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉS

MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

MK-A1.4

TÁVBESZÉLŐ ALKÖZPONTI BERENDEZÉS ANALÓG HOZZÁFÉRÉSHEZ

I. TÁVBESZÉLŐ ALKÖZPONT NORMÁL KÉSZÜLÉKEKKEL

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A1.4.1. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322020 41 20 |

Az alapkészülékre érvényes mértékadó távközlési műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követel-ményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rende-let az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rendelet a rádióberen-dezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelősé-gük elismeréséről | 3. § (1) és (3) bek. |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ EN 300 001:1999 Csatlakozások a közcélú távbeszélő-hálózathoz (PSTN). A PSTN analóg előfizetői interfészéhez kapcsolódó berendezések általános műszaki követelményei |  |  |
| a) |  | 2.2. szigetelési ellenállás |  |
| b) |  | 2.3. hurokáram és hurokellenállás |  |
| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanusítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| c) |  | 3.1. bemeneti U/I karakterisztika |  |
| d) |  | 3.2. csengő túlterhelhetősége |  |
| e) |  | 4.1. bemenő impedancia |  |
| f) |  | 4.3. sorbakapcsolt végberendezés beiktatási csillapítása |  |
| g) |  | 4.4. legnagyobb adási szint |  |
| h) |  | 4.5. zajszint |  |
| i) |  | 5.2. tárcsahang érzékenység | lásd a szabványt |
| j) |  | 5.3. egyenáramú impulzusok |  |
| k) |  | 5.4. DTMF jelzések |  |
| l) |  | 5.6. gépi hívómű adatai |  |
| m) |  | 6.2. csengetés-vevõ |  |
| n) |  | 7.2. tápkimaradás |  |
| o) |  | 8.2. csatlakozó |  |
| 2.2. | MSZ I-ETS 300 004: 1993 Irodai távközlés. Digitá-lis alközpont 2-huzalos analóg interfészeinek átviteli jellemzõi |  |  |
| 2.3. | MSZ 7812:1995 Vezetékes távközlőhálózathoz csatlakozó központok túlfeszültség-védelmének műszaki követelményei és vizsgálati előírásai | Kötelező szabvány |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 3. (a)...(g) |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanusítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Európai szabványok és jelentések |
| 5. | ITU-T ajánlások, kézikönyvek |
| 5.1. | G.121:1993 Loudness ratings of national systems |  |  |
| 5.2. | P.76:1988 Determination of loudness ratings; fundamental principles |  |  |
| 6. | HÍF ajánlások |
| 6.1. |  |  |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi normatív anyag célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II. TÁVBESZÉLŐ ALKÖZPONT RENDSZERKÉSZÜLÉK(EK)KEL

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A1.4.2. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322020 41 20 |

Mértékadó követelményei megegyeznek az I. fejezet szerinti berendezésével az alábbi különbségekkel:

II.1: A követelmények kiegészülnek az alábbival:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanusítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | MSZ ETS 300 640:1997 Emberi tényezők (HF). Szabványos távbeszélő-billentyűzetek betű-számjegy összerendelése | Egyelőre nem lényegi követelmény |  |
| 2.2. | MSZ 25038:1999 PSTN. Csatlakoztatási követelmények Európában a PSTN analóg interfészéhez csatlakoztatott, az indokolt eset szolgáltatásának támogatására alkalmas, analóg, kézibeszélős funkciót tartalmazó végberendezés számára | Minden pontja |  |
| 2.3. | MSZ I-ETS 300 480: 1998 PSTN. Vizsgálati előírás analóg kézibeszélős távbeszélő készülékre | Vizsgálati előírások |  |
| 3. | ITU-T ajánlások, kézikönyvek |
| 3.1. | P.51:1996 Artificial mouth |  |  |
| 3.2. | P.57:1996 Artificial ears |  |  |