TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉS

MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

MK-A1.7

# ELŐFIZETŐI MODEMEK

I. HANGFREKVENCIÁS MODEM TÁVBESZÉLŐ HOZZÁFÉRÉSHEZ

(KÜLÖNÁLLÓ VAGY PC-BE BEÉPÍTHETŐ)

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A1.7.1. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322020 77 00 |

A berendezésre érvényes mértékadó távközlési műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követel-ményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rendelet a rádióberen-dezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelősé-gük elismeréséről | 3. § (1) és (3) bek. |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ EN 300 001:1999 Csatlakozások a közcélú távbeszélő-hálózathoz (PSTN). A PSTN analóg előfizetői interfészéhez kapcsolódó berendezések általános műszaki követelményei |  |  |
| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| a) |  | 2.2. szigetelési ellenállás |  |
| b) |  | 2.3. hurokáram és hurokellenállás |  |
| c) |  | 3.1. bemeneti U/I karakterisztika |  |
| d) |  | 3.2. csengő túlterhelhetősége |  |
| e) |  | 4.1. bemenő impedancia |  |
| f) |  | 4.3. sorbakapcsolt végberendezés beiktatási csillapítása |  |
| g) |  | 4.4. legnagyobb adási szint |  |
| h) |  | 4.5. zajszint |  |
| i) |  | 5.2. tárcsahang érzékenység | lásd a szabványt |
| j) |  | 5.3. egyenáramú impulzusok |  |
| k) |  | 5.4. DTMF jelzések |  |
| l) |  | 5.6. gépi hívómű adatai |  |
| m) |  | 6.2. csengetés-vevő |  |
| n) |  | 7.2. tápkimaradás |  |
| o) |  | 8.2. csatlakozó |  |
| 2.2. | MSZ ETS 300 002:1994 PSTN. A 9600 vagy 4800 bit/s duplex modemek II. kategóriájú csatlakoztatási követelményei a PSTN rendszerben | Kötelező szabvány |  |
| 2.3. | MSZ ETS 300 002:1994 PSTN. A 9600 vagy 4800 bit/s duplex modemek II. kategóriájú csatlakoztatási követelményei a PSTN rendszerben | Kötelező szabvány |  |
| 2.4. | MSZ ETS 300 114:2000 PSTN. A közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózati működésre szabványosított modemek I..és II. kategóriás előírásai | Kötelező szabvány |  |
| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| 2.5. | MSZ ETS 300 115:2002 PSTN. A nyilvános kapcsolt hálózati működésre szabványosított 300 bit/s adatátviteli sebességű duplex modemek csatlakoztatásának II. kategóriás alapkövetelményei | Kötelező szabvány |  |
| 2.6. | MSZ ETS 300 116:2000 PSTN. A közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózati működésre szabványosított, 1200 bit/s adatátviteli sebességű duplex modemek II.. kategóriás előírásai | Kötelező szabvány |  |
| 2.7. | MSZ ETS 300 117:2000 PSTN. A közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózati működésre szabványosított, 2400 bit/s adatátviteli sebességű, duplex modemek II. kategóriás előírásai | Kötelező szabvány |  |
| 2.8. | MSZ ETS 300 118:2000 PSTN. A közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózati működésre szabványosított, 1200 bit/s adatátviteli sebességű, félduplex, valamint 1200/75 bit/s adatátviteli sebességű, aszimmetrikus, duplex modemek II. kategóriás előírásai | Kötelező szabvány |  |
| 2.9. | MSZ 25021:1999 TE. Az analóg, közcélú, kapcsolt távbeszélő hálózathoz (PSTN-hez) csatlakozó azon végberendezések (kivéve a beszédátviteli szolgáltatást támogató végberendezéseket) páneurópai jóváhagyáshoz szükséges csatlakozási követelményei, amelyeknél a hálózati címzés, ha azt alkalmaz-zák, kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) kóddal történik | Minden pontja |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 3. (a)...(e) |  |
| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| 4. | Európai szabványok és jelentések |
| 5. | ITU-T ajánlások, kézikönyvek |
| 5.1. | V.21:1984 300 bit/s duplex modem standardized for use in the GSTN |  |  |
| 5.2. | V.22:1988 1200 bit/s duplex modem standardized for use in the GSTN and on point-to-point 2-wire leased telephone-type ccts. |  |  |
| 5.3. | V.21bis:1988 2400 bit/s duplex modem standardized for use in the GSTN and on point-to-point 2-wire leased telephone-type ccts. |  |  |
| 5.4. | V.27ter:1984 4800/2400 bit/s duplex modem standardized for use in the GSTN |  |  |
| 5.5. | V.32bis:1991 A duplex modem operating at data signalling rates of up to 14 400 bit/s for use in the GSTN and on point-to-point 2-wire leased telephone-type ccts. |  |  |
| 5.6. | V.34:1996 A duplex modem operating at data signalling rates of up to 33 600 bit/s for use in the GSTN and on point-to-point 2-wire leased telephone-type ccts. |  |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II. KÁBELMODEM

(SET-TOP BOX, VAGY BEÉPÍTHETŐ PC-BE)

KOAXIÁLIS MŰSORELOSZTÓ HÁLÓZATOKHOZ

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A1.7.2. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322020 77 00 |

A berendezésre érvényes mértékadó távközlési műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. § (1) és (3) bek. |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ-11458-2:1987 Kábeles műsor- és jeltovábbító rendszerek. Műszaki követelmények | Csak régebben szerelt berendezésekre kötelező szabvány |  |
| 2.2. | MSZ EN 50083-1:1995 Kábeles kép- és hangjelelosztó rendszerek. 1. rész: Biztonsági követelmények | Új berendezésekre kötelező szabvány |  |
| 2.3. | MSZ EN 50083-7:1998 Kábeles kép- és hangjelelosztó rendszerek. 7. rész: Rendszerjellemzők |  |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 3. (a)...(e) |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Egyéb nemzetközi szabványok |
| 4.1. | IEEE STD C62.41 |  |  |
| 4.2. | IEEE STD 587 |  |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.