RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

MK-A4.1.

RÁDIÓS BÁZISÁLLOMÁSI BERENDEZÉSEK

1. BÁZISÁLLOMÁSI ADÓ-VEVŐ BERENDEZÉS NMT-450 RENDSZERŰ MOBIL RÁDIÓTELEFON HÁLÓZATHOZ

Rádióberendezések 2. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A4.1.1. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 011 12 10 |

A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 221/1999. (XII.29.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H100 lábjegyzet |  |
| 1.4. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.5. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. d) pont |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ ETS 300 086: (1994) Rádióberendezések és rendszerek. Földi mozgószolgálat. Elsődlegesen analóg beszéd átvitelére szolgáló, külső vagy belső rádiófrekvenciás csatlakozóval ellátott rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei |  |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |
| 4. | ITU-T ajánlások, kézikönyvek |
| 4.1. | Q.1000...1005:1988 Public Land Mobile Networks |  |  |
| 5. | Gyártói specifikációk |
| 5.1. | NMT DOC 4.: 1981 Bázisállomás műszaki követelményei |  | Csatorna osztás: 20 kHz |

Megjegyzés.	Az NMT-450 rendszerű mobil rádiótelefon hálózat bázisállomásaira gyári műszaki előírások érvényesek.

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

2. BÁZISÁLLOMÁSI ADÓ-VEVŐ ÉS ÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁSOK BERENDEZÉSEI GSM-900 RENDSZERŰ MOBIL RÁDIÓTELEFON HÁLÓZATHOZ

Rádióberendezések 2. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A4.1.2. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 011 12 10 |

A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 221/1999. (XII.29.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H121 |  |
| 1.4. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.5. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 3. § (1) bek. a) pont 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. c) pont |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ I-ETS 300 020-1, 2: (1996) Európai, cellás digitális távközlõrendszer (1. fázis). Mobil állomások megfelelõségi követelményei |  |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | MSZ I-ETS 300 021: (1996) Európai, cellás digitális távközlõ-rendszer (1. fázis). A mobil állomás és a bázisállomások rendszere (MS-BSS) közötti interfész adatkapcsolati rétegének elõírásai |  |  |
| 2.3. | MSZ I-ETS 300 022-1...3: (1996) Európai, cellás digitális távközlõ-rendszer (1. fázis). A mobil rádió-interfész 3. rétegének elõírásai |  |  |
| 2.4. | MSZ I-ETS 300 033-1,2: (1996) Európai, cellás digitális távközlõrendszer (1. fázis). Rádióadás és –vétel |  |  |
| 2.5. | MSZ I-ETS 300 045-1, 2: (1996) Európai, cellás digitális távközlõrendszer (1. fázis). Az elõfizetõi azonosító modul és a mobil berendezés (SIM – ME) közötti interfész elõírásai |  |  |
| 2.6. | MSZ I-ETS 300 070: (1996) Európai, cellás digitális távközlõ-rendszer (1. fázis). A 3-as csoportú távmásoló műszaki megvalósítása – transzparens átvitel |  |  |
| 2.7. | MSZ I-ETS 300 071: (1996) Európai, cellás digitális távközlõ-rendszer (1. fázis). A 3-as csoportú távmásoló mûszaki megvalósítása - nem transzparens átvitel |  |  |
| 2.8. | MSZ 25005: (1999) Európai digitális cellás távközlő rendszer: GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei | Minden pontja |  |
| 2.9. | MSZ 25009: (1999) Európai digitális cellás távközlő rendszer: GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei; távbeszélő szolgálat | Minden pontja |  |
| 2.10 | MSZ 25019: (1998) Európai digitális cellás távközlő rendszer (2. fázis): GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei; hozzáférés | Minden pontja |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | MSZ 25020: (1998) Európai digitális cellás távközlő rendszer (2. fázis): GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei; távbeszélő szolgálat | Minden pontja |  |
| 2.12. . . 137 | MSZ ETS 300 500...579: (1997) MSZ ETS 300 580-1...6: (1997) MSZ ETS 300 581-1...8: (1997) MSZ ETS 300 582...586: (1997) MSZ ETS 300 587-1,2: (1997) MSZ ETS 300 588...606: (1997) MSZ ETS 300 607-1...3: (1997) MSZ ETS 300 608: (2000) MSZ ETS 300 609-1: 2000 MSZ ETS 300 612-1, 2: (1997) MSZ ETS 300 613...617: (1997) MSZ ETS 300 622...629: (1997) MSZ ETS 300 642: (1999) Európai, cellás digitális távközlõrendszer (2. fázis) |  |  |
| 2.13 | MSZ EN 301 489-8 : (2001) Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára; 8. rész: GSM bázisállomások sajátos feltételei | Harmonizált szabvány |  |
| 2.14 | MSZ EN 301 502: (2002) Harmonizált szabvány a mobil kommunikáció globális rendszere (GSM) számára. Bázisállomási- és ismétlőállomási berendezések. Az R&TTE-irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált, európai szabvány (GSM 13.21.21,) | Harmonizált szabvány |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |
| 4. | ITU-T, ITU-R ajánlások |
| 4.1. | G.173:1993 Transmission planning aspects of the speech service in digital public land mobile networks |  |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

3. BÁZISÁLLOMÁSI ADÓ-VEVŐ RÁDIÓBERENDEZÉSEK
A DCS-1800 RENDSZERŰ MOBIL RÁDIÓTELEFON HÁLÓZATHOZ

Rádióberendezések 2. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A4.1.3. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 011 12 10 |

A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 221/1999. (XII.29.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | 19. sz. melléklet |  |
| 1.4. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.5. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 3. § (1) bek. a) pont 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. c) pont |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ I-ETS 300 020-1,2: (1996) Európai, cellás digitális távközlõrendszer (1. fázis). Mobil állomások megfelelõségi követelményei |  |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | MSZ I-ETS 300 021: (1996) Európai, cellás digitális távközlõ-rendszer (1. fázis). A mobil állomás és a bázisállomások rendszere (MS-BSS) közötti interfész adatkapcsolati rétegének elõírásai |  |  |
| 2.3. | MSZ I-ETS 300 022-1...3: (1996) Európai, cellás digitális távközlõ-rendszer (1. fázis). A mobil rádió-interfész 3. rétegének elõírásai |  |  |
| 2.4. | MSZ I-ETS 300 033-1,2: (1996) Európai, cellás digitális távközlõrendszer (1. fázis). Rádióadás és -vétel |  |  |
| 2.5. | MSZ I-ETS 300 045-1,2: (1996) Európai, cellás digitális távközlõrendszer (1. fázis). Az elõfizetõi azonosító modul és a mobil berendezés (SIM - ME) közötti interfész elõírásai |  |  |
| 2.6. | MSZ I-ETS 300 070: (1996) Európai, cellás digitális távközlõ-rendszer (1. fázis). A 3-as csoportú távmásoló mûszaki megvalósítása - transzparens átvitel |  |  |
| 2.7. | MSZ I-ETS 300 071: (1996) Európai, cellás digitális távközlõ-rendszer (1. fázis). A 3-as csoportú távmásoló mûszaki megvalósítása - nem transzparens átvitel |  |  |
| 2.8. | MSZ 25005: (1999) Európai digitális cellás távközlő rendszer: GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei | Minden pontja |  |
| 2.9. | MSZ 25009: (1999) Európai digitális cellás távközlő rendszer: GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei; távbeszélő szolgálat | Minden pontja |  |
| 2.10 | MSZ 25019: (1998) Európai digitális cellás távközlő rendszer (2. fázis): GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei; hozzáférés | Minden pontja |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | MSZ 25020: (1998) Európai digitális cellás távközlő rendszer (2. fázis): GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei; távbeszélő szolgálat | Minden pontja |  |
| 2.12 | MSZ 25031: (1999) Európai digitális cellás távközlő rendszer (2. fázis): GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei a DCS 1800 sávban és a kiegészítő GSM 900 sávban. Hozzáférés | Minden pontja |  |
| 2.13. . . 138 | MSZ ETS 300 500...579: (1997) MSZ ETS 300 580-1...6: (1997) MSZ ETS 300 581-1...8: (1997) MSZ ETS 300 582...586: (1997) MSZ ETS 300 587-1,2: (1997) MSZ ETS 300 588...606: (1997) MSZ ETS 300 607-1...3: (1997) MSZ ETS 300 608: (2000) MSZ ETS 300 609-1: (2000) MSZ ETS 300 612-1,2: (1997) MSZ ETS 300 613...617: (1997) MSZ ETS 300 622...629: (1997) MSZ ETS 300 642: (1999) Európai, cellás digitális távközlõ rendszer (2. fázis) |  |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |
| 4. | ITU-T, ITU-R ajánlások |
| 4.1. | G.173:1993 Transmission planning aspects of the speech service in digital public land mobile networks |  |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

4. BÁZISÁLLOMÁSI ADÓ-VEVŐ BERENDEZÉS TETRA RENDSZERŰ NYALÁBOLT RÁDIÓTELEFON HÁLÓZATHOZ

Rádióberendezés 2. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A4.1.4. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 011 12 10 |

A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 221/1999. (XII.29.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H87, H117 lábjegyzet |  |
| 1.4. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.5. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 3. § (1) bek. a) pont 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. c) pont |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ ETS 300 392-1:1997 -10-01...24:1997 RES: Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). |  |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | MSZ ETS 300 393-1,2:1997 RES: Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Optimalizált csomagadat (PDO). |  |  |
| 2.3. | MSZ EN 300 394-1:2002 RES: Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelõségvizsgálati elõírás |  |  |
| 2.4. | MSZ ETS 300 395-1...4:1999 RES: Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA); beszéd-kodek a teljes sebességű forgalmi csatornához |  |  |
| 2.5. | MSZ ETS 300 396-1...3,6:1999 RES: Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA); műszaki követelmények a közvetlen módú üzemhez (DMO) |  |  |
| 2.6. | MSZ EN 301 489-18 :2001 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára; 18. rész: A nyalábolt, földi rádió (TETRA) sajátos feltételei | Harmonizált szabvány |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

5. BÁZISÁLLOMÁSI ADÓ-VEVŐ BERENDEZÉS EGYÉB RENDSZERŰ RÁDIÓTELEFON HÁLÓZATHOZ

Rádióberendezések 2. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A4.1.5. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 011 12 10 |

A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 221/1999. (XII.29.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H49, H50, H51, H54, H55, H66, H66A, H75, H79, H93, H99, H101, H103, H104, H111 lábjegyzet, 18. sz. melléklet |  |
| 1.4. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.5. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. d) pont |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ ETS 300 086:1994 RES: Földi mozgószolgálat. Elsődlegesen analóg beszédátvitelre szol-gáló, külső vagy belső rádiófrekvenciás csatlakozóval ellátott rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei |  |  |
| 2.2. | MSZ EN 300 086-2: 2001 Elekromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljáraszánt külső vagy belső RF csatlakozóval ellátott rádióberendezések 2. rész: Az RRT&E irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány | Harmonizált szabvány |  |
| 2.3. | MSZ EN 300 113-2 :2001 Elekromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Adat- és beszédátviteli célú, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az RRT&E irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány | Harmonizált szabvány |  |
| 2.4. | MSZ EN 300 279 :1999 Elekromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Elekromágneses összeférhetőségi szabvány a mobil földi magánrádió (PMR) és a segédberendezések számára (beszéd és/vagy nem beszéd) | Harmonizált szabvány |  |
| 2.5. | MSZ EN 300 339:1999 Elekromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Általános elekromágneses összeférhetőség (EMC) rádiókommunikációs berendezésekhez | Harmonizált szabvány |  |
| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| 2.6. | MSZ EN 301 489-1: 2001 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára; 1. rész: Közös műszaki követelmények | Harmonizált szabvány |  |
| 2.7. | MSZ EN 301 489-5: 2001 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára; 5. rész: A földi mobilrádióra (PMR) és segédberendezéseire vonatkozó sajátos feltételek (beszéd és nembeszéd) | Harmonizált szabvány |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

6. BÁZISÁLLOMÁSI ADÓBERENDEZÉS “ERMES” RENDSZERŰ SZEMÉLYHÍVÓ HÁLÓZATHOZ

Rádióberendezések 1. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A4.1.6. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 011 12 10 |

A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 221/1999. (XII."9.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H78 lábjegyzet |  |
| 1.4. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.5. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 3. § (1) bek. a) pont 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. c) pont |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ ETS 300 133-1. 7:1999 Személyhívó rendszerek (PS); Európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) |  |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

7. BÁZISÁLLOMÁSI ADÓ BERENDEZÉS KIS ÉS NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ SZEMÉLYHÍVÓ HÁLÓZATHOZ

Rádióberendezések 2. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A4.1.7. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 011 12 10 |

A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 221/1999. (XII."9.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H5, H42, H67, H96, H103 lábjegyzet |  |
| 1.4. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.5. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. d) pont |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ ETS 300 224:1999 ERM: Kis hatótávolságú személyhívó szolgálat. Kis hatótávolságú személyhívó rendszerek műszaki és funkcionális jellemzõi, beleértve a vizsgálati módszereket is |  |  |
| 2.2. | MSZ ETS 300 682: 1999 Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A helyszíni személyhívó készülékek elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa | Harmonizált szabvány |  |
| 2.3. | MSZ ETS 300 719-1: 1999 Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Nagy hatósugarú, magán személyhívó szolgálat. 1. rész: A nagy hatósugarú, magán személyhívó rendszerek műszaki jellemzői | Harmonizált szabvány |  |
| 2.4. | MSZ ETS 300 741: 1999 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány a nagy lefedési területű személyhívó berendezésekhez | Harmonizált szabvány |  |
| 2.5. | MSZ EN 300 224-2: 2001 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Kis hatótávolságú személyhívó szolgálat. 2. rész: Az RRT&E irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány | Harmonizált szabvány |  |
| 2.6. | MSZ EN 301 489-1: 2001 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára. 1. rész: Közös műszaki követelmények | Harmonizált szabvány |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | MSZ EN 301 489-2 : 2001 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára. 2. rész: Kis hatótávolságú személyhívó szolgálat. 2. rész: Személyhívó berendezésekre vonatkozó sajátos feltételek. | Harmonizált szabvány |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

8. BÁZISÁLLOMÁSI ADÓ-VEVŐ BERENDEZÉS DECT RENDSZERŰ RÁDIÓS HELYI HUROK RÉSZÉRE

Rádióberendezések 2. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A4.1.8. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 011 12 10 |

A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 221/1999. (XII."9.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H140 lábjegyzet |  |
| 1.4. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.5. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 3. § (1) bek. a) pont 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. c) pont |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ ETS 300 175-9: (1997) MSZ EN 300 175-2…8: 2002 RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Közös interfész (CI) |  |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | MSZ EN 300 176-1,2: (2002) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Jóváhagyási vizsgálati előírás |  |  |
| 2.3. | MSZ ETS 300 323-1…7: (1997) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Nyilvános hozzáférési profil (PAP) vizsgálati előírása |  |  |
| 2.4. | MSZ ETS 300 331: (1997) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). DECT hitelesítő modul (DAM) |  |  |
| 2.5. | MSZ ETS 300 435: (1997) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profilok (DSP). |  |  |
| 2.6. | MSZ EN 300 444: (2000) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP) |  |  |
| 2.7. | MSZ ETS 300 474-1,2: (1997) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP) ICS űrlap |  |  |
| 2.8. | MSZ EN 300 476-1...7: (2002) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Közös interfész (CI); PICS űrlap |  |  |
| 2.9. | MSZ EN 300 494-1...3: (2002) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). PTS előírás |  |  |
| 2.10 | MSZ EN 300 497-1...9: (2000) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Közös interfész (CI); Vizsgálati esetkönyvtár (TCL) |  |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | MSZ ETS 300 651: (1997) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Általános adatkapcsolati szolgálat. |  |  |
| 2.12 | MSZ ETS 300 699: (1997) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Adatkapcsolati adatszolgálat zárt használói csoportok számára. |  |  |
| 2.13 | MSZ ETS 300 701: (1997) RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Keretismétlő alapszolgálat |  |  |
| 2.14 | MSZ ETS 300 329: (1999) RES: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) európai, zsinór nélküli, digitális távközlő (DECT) berendezésekhez |  |  |
| 2.15 | MSZ 25010: (1998) RES: A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT): Általános végberendezés-csatlakoztatási követelmények; távbeszélő alkalmazás | Minden pontja |  |
| 2.16 | MSZ 25022: (1999) RES: A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT) hozzáférési alapprofil (GAP) alkalmazásainak végberendezés-csatlakoztatási követelményei | Minden pontja |  |
| 2.17 | MSZ 25011: (1998) RES: A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT): DECT nyilvános hozzáférési profilra (PAP) alkalmas végberendezések csatlakoztatási követelményei | Minden pontja |  |
| 2.18 | MSZ 25040: (1999) RES: A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT): DECT/ISDN együttműködési profilra alkalmas végberendezések csatlakoztatási követelményei | Minden pontja |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | MSZ ETS 300 001: (1994) Csatlakozások a közcélú távbeszélõ hálózathoz | Központoldali specifikáció |  |
| 2.20 | MSZ EN 301 406: (2001) Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Az RTT&E irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány, a továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközléshez (DECT). Általános rádiós követelmények | Harmonizált szabvány |  |
| 2.21 | MSZ EN 301 489-1: (2001) Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára. 1. rész: Közös műszaki követelmények | Harmonizált szabvány |  |
| 2.22 | MSZ EN 301 489-6: (2001) Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára. 6. rész: Speciális követelmények a továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT) berendezései számára | Harmonizált szabvány |  |
| 2.23 | MSZ ETS 300 329: (1999) Rádióberendezések és rendszerek (RES); Elektromágneses összeférhetőség (EMC) a továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT) berendezései számára | Harmonizált szabvány |  |
| 2.24 | MSZ EN 300 765-1,2: (2001) DECT: Radio in the Local Loop Access Profile (RAP) |  |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

MK-A3.10.

9. BELVÍZI MOZGÓSZOLGÁLAT PARTI ÁLLOMÁSAI

Rádióberendezések 2.osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A3.10. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: |  |

A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről | I. melléklet |  |
| 1.2. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.3. | 221/1999. (XII.29.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H73, H74 lábjegyzet |  |
| 1.4. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.5. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. d) pont |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ EN 300 698-2: (2001) Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek.(ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF sávokban működő, szárazföldi víziúton használt rádiótelefon adói és -vevői. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált, európai szabvány | Harmonizált szabvány |  |
| 2.2. | MSZ ETS 300 698: (1999) Rádióberendezések és rendszerek (RES) VHF sávban üzemelő, a belvízi hajózásban használt, tengeri mozgószolgálat rádiótelefon adói és vevői; Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek |  |  |
| 2.3. | MSZ EN 60945 (1999) Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Általános követelmények. Vizsgálati módszerek és követelmények |  |  |
| 2.4. | MSZ EN 300 698-3: (2001) Elektromágneses összeférhetõségi- és rádióspektrum ügyek.(ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF sávokban mûködõ, szárazföldi víziúton használt rádiótelefon adói és -vevõi. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3 (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány | Harmonizált szabvány |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. 3. (a)...(e) |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.