TÁVKÖZLÉSI VÉGBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

MK-A3.13

SZEMÉLYHÍVÓ VEVŐBERENDEZÉSEK

1. “ERMES” RENDSZERŰ SZEMÉLYHÍVÓ VEVŐK

Távközlő végberendezések 1. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A3.13.1. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 044 50 00 |

A berendezésre érvényes alapvető távközlési műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.2. | 221/1999. (XII.29.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H78 lábjegyzet |  |
| 1.3. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.4. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 3. § (1) bek. a) pont 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. c) pont |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ ETS 300 133-1...7: 1999 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Továbbfejlesztett rádiós személyhívó rendszer (ERMES) |  |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | MSZ 25007: 1998 Rádióberendezések és rendszerek (RES): Európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES); Vevőkészülék követelményei |  |  |
| 2.3. | MSZ ETS 300 340: 1999 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM): Az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) személyhívó vevőkészülékeinek elektromágneses összeférhetősége (EMC) | Harmonizált szabvány |  |
| 2.4. | MSZ EN 301 489-01: 2002 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC)szabvány: rádióberendezések és szolgálatok számára. 1. rész: Közös műszaki követelmények. | Harmonizált szabvány |  |
| 2.5. | MSZ EN 301 489-02: 2001 Elektromágneses összeférhetőségI- és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC)szabvány: rádióberendezések és szolgálatok számára. 2. rész::Speciális feltételek személyhívó berendezések számára | Harmonizált szabvány |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |
| 3.2. | 90/544/EEC: Council Directive of 9 October 1990 on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community |  |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

2. EGYÉB (POCSAG STB.) RENDSZERŰ KIS- ÉS NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ SZEMÉLYHÍVÓ RENDSZEREK VEVŐI

Rádióberendezések 2. osztály

| A berendezés HÍF besorolási jele: | A3.13.2. |
| --- | --- |
| A berendezés termékszáma: | 322 044 50 00 |

A berendezésre érvényes műszaki követelmények:

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jogszabályok |
| 1.1. | 31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről | 3. sz. melléklet | Lásd a közzétett harmonizált szabványokat |
| 1.2. | 221/1999. (XII."9.) Korm. r. A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról | H5, H42, H67, H96, H103 lábjegyzet |  |
| 1.3. | 3/2001.(I.31.) MeHVM rend. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről | 3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. § |  |
| 1.4. | 2/2001.(I.31.) MeHVM rend. a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól | 9. § (2) bek. f) pont 15. § (1) bek. d) pont |  |
| 2. | Magyar szabványok |
| 2.1. | MSZ ETS 300 224:1999 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM): Kis hatótávolságúi személyhívó szolgálat. Kis hatótávolságúi i személyhívó rendszerek műszaki és funkcionális jellemzői, beleértve a vizsgálati módszereket is |  |  |
| 2.2. | MSZ ETS 300 682:1999 Rádióberendezések és rendszerek (RES): EMC szabvány kis hatótávolságú személyhívó berendezésekre |  |  |

| Ssz. | Dokumentum | A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai | Minőségi célértékek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | MSZ EN 301 489-01: 2002 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány: rádióberendezések és szolgálatok számára. 1. rész: Közös műszaki követelmények. | Harmonizált szabvány |  |
| 2.4. | MSZ EN 301 489-02: 2001 Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC)szabvány: rádióberendezések és szolgálatok számára. 2. rész: Speciális feltételek személyhívó berendezések számára | Harmonizált szabvány |  |
| 3. | Európai joganyagok |
| 3.1. | 99/5/EC (9 March 1998) Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity | 3.§ 1. (a), (b) 2. |  |

Vizsgálati előírások:	A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.